## Slide 1
Nouvelle Interface OCT
PyQt6 et PyLabLib
Developpement LEnsE
Début : 02/06/2025
Contributeurs principaux
Julien VILLEMEJANE
Julien MOREAU
Noam CHOPPINET (2025)
Version initiale sous LabView

## Slide 2
Nouvelle Interface OCT
PyQt6 et PyLabLib
Image 1
Image 2
Contrôle moteur
DOWN
Choix Image
Zoom Image
OCT
UP
Stepper Motor
Pas z (um)
2
Z = XXXX um
Piezo Motor – V0 = V
Pas V (V)
2
2
Paramètres caméra
Temps d’intégration tint ms
Nombre images moyenne
Paramètres acquisition
Directory:
Nom image:
Pas : p (m)
Nombre de pas : Nacqu
OCT
2,5
0
5ms
10
C:/Documents/…
v
TP_OCT_Image…
5
5
Start
Stop
+ ajuster niveau gris max (échelle) sur image OCT

## Slide 3
Nouvelle Interface OCT
PyQt6 et PyLabLib
MVC
VIEWS
MODELS
CONTROLLERS
acquisition
dataset
pre_process
Voir page suivante
Acquisition des images – Gestion caméra (lensecam)
motor_control
Gestion des moteurs (step et piezo) - Déplacement
Stockage des données – Images / Moyennage / Noms répertoires et fichiers
Pré-traitement des images acquises
acq_mode
Acquisition d’une série d’images
live_mode
Gestion du mode Live – test si caméra et piezo

## Slide 4
CameraParamsView
views/camera_params
Nouvelle Interface OCT
PyQt6 et PyLabLib
VIEWS
TitleView
views/title
ImageDisplayWidget
views /images_display
ImageDisplayWidget
views/images_display
AcquisitionView
views/acquisition
MotorsControlView
views/motors_control
ImageDisplayGraph
views/images_graph
MainView
views/main_view
MiniCameraView
views/mini_camera

## Slide 5
Tension piezo à V0 Volt
Acquisition 1 image en 12 bit
V0 (V)
tint (ms)
N
Moyenne des N images sur 16 bit
Tension piezo à V0 + V Volt
V (V)
Ima1
Acquisition 1 image en 12 bit
tint (ms)
N
Moyenne des N images sur 16 bit
Ima2
Calcul: (Ima2-Ima1)2
ImaOCT
Affichage Ima1
Affichage Ima2
Affichage ImaOCT
Colorbar
L1.
L2.
Commande step motor : déplacement relatif de z
z(m)
Boutons Up / Down
Champ éditable dans l’interface
Champ d’information
Variable interne
z (m)
Nouvelle Interface OCT
PyQt6 et PyLabLib
MODELS
live_mode

## Slide 6
Commande step motor : déplacement relatif de p
p (m)
Bouton Start acquisition
Indice de boucle : nnn
Bloc L1
Directory/nom
Sauvegarde image OCT en nom_0nnn.txt
Nacqu
Bouton Stop acquisition
Nouvelle Interface OCT
PyQt6 et PyLabLib
MODELS
acq_mode

## Slide 7
Nouvelle Interface OCT
PyQt6 et PyLabLib
Main Algorithm
Initialization
Camera : open video flux, initialize exposure time and framerate
Stepper motor : homing phase, move to position Z0
Piezo actuator : homing phase, apply voltage V0
Live Mode
Acquisition Mode
Quit
Get N images / Mean
Display images
Move Piezo to V0 + ΔV
Im1
Get N images / Mean
Im2
Move Piezo to V0
Process OCT image
OCT
Live MODE
OCT
Save OCT image in file
Move Stepper of p distance
Move Stepper of p distance
Start
Stop
Number of steps ?
Yes
Im1
Im2
OCT
camera
stepper
piezo
acquisition